- Miesto pre uloženie batérií

- Redukcia na vodovodný ventil ¾´´

- Vnútorný 1´´ závit na vod. ventil

- Hlavné tlačidlo

- Zavlažovacia frekvencia

- Zavlažovací čas

- Adaptér pre napojenie hadice

- Indikátor zvoleného programu

- Vnútorné sitko na mechanické nečistoty

Vloženie batérií:

Odstráňte kryt postranným stlačením bočných zámkov a následne vytiahnutím krytky batérií. Batérie pre časovač 1,5V, typ AAA. Vložte batérie do vnútra, pozor na správne vloženie podľa pólov a následne všetko uzatvorte. Vkladajte vždy nové batérie – nie nabíjateľné.

Návod na použitie:

Namontujte časovací zavlažovač na vodovodný kohútik s príslušným závitom. Následne pripojte hadicu na spodný adaptér pomocou rýchlospojky (nie je súčasťou balenia).Vždy skontrolujte, aby bol vložený filter na mechanické nečistotyPred pripojením na vodovodný kohút musí byť nastavený do polohy OFF. Následne môžete nastaviť frekvenciu a dĺžku zavlažovania:

| Frekvencia spúšťania zavlažovania v hodinách | Frekvencia dĺžky zavlažovania v minútach |
| --- | --- |
| 12 | 2,7,15,30,45 |
| 24 | 5,15,30,60 |
| 48 | 15,30,60 |

Postupným stláčaním tlačidla 4 nastavíte požadovaný program. Program je aktívny ihneď a spustí zavlažovanie do 5 sekúnd.

Pri prvom nastavení s oddialeným štartom zavlažovania, napríklad je práve 8 hodín ráno, ale chceme aby sa nám program vždy zapínal o 10 hodine doobeda a chceme nastaviť program na každých 12 hodín s polievaním na 15 minút. Najprv nastavíme diódu do poľa hodiny 12, minúty 15 a následne podržíme tlačidlo 4 na dobu 3 sekúnd, rozsvietia sa všetky diódy a za každým následujúcim stlačením je oddialenie spustenie programu o 1 hodinu. Čiže v našom prípade stlačíme 2x po sebe a zavlažovanie je nastavené na 10 hodinu doobeda.

Upozornenie:

Len pre vonkajšie použitie, pre zavlažovanie systémy a polievače. Operačný tlak 0,5-8 bar, pod 0,5 bar sa ventil neotvorí správne a môže prísť k jeho zaseknutiu. Teplota prostredia 0 až +60°C. Pod 0°C je potrebné časovač odstaviť, vybrať batérie a uskladniť na suchom mieste s izbovou teplotou pre predĺženie životnosti zariadenia. Pravidelne kontrolujte sitko vo vnútri časovača, pri montáži a demontáži nepoužívajte žiadne kľúče na doťahovanie alebo povoľovanie závitov aby ste nepoškodili výrobok. Časovač je vodeodolný za štandardných podmienok.