TANDEM – sviečkový filter

Návod na použitie

1) Umiestnite filtračnú sviečku do plniaceho veka.

2) Upevnite veko s filtračnou sviečkou k priehľadnej valcovej nádobe.

3) Použite dodané hadičky pre prepojenie filtra so zásobnou nádržou a zariadením Enolmatic podľa obrázku nižšie. Starostlivo dodržujte pokyny pre tok, podľa ich zobrazenia šípkami na obrázku.

4) Zapnite Enolmatic (ON).

5) Otvorte ventil na veku filtra (OPEN) a umiestnite fľašu do zariadenia Enolmatic. Týmto spôsobom bude filtrový valec plnený automaticky a filtračná sviečka bude ponorená do tekutiny.

6) Keď tekutina prúdi malou priehľadnou hadičkou na vrchu veka filtra, uzavrite kohútik (CLOSED).

Teraz bude tekutina prechádzať cez filtračnú sviečku a takto bude prefiltrovaná.

Keď je fľaša plná, zdvihnite saciu trubicu a pokračujte v plnení fliaš až do vyprázdnenia priehľadnej nádoby filtra.

Vyberte filtračnú sviečku a umyte ju studenou vodou, pokiaľ možno protiprúdom, najmä smerom zvnútra von filtračné sviečky.

Po použití ju nikdy nedávajte späť v uzavretom plastovom sáčku či kontajneri.

Varovanie: Ak počas filtrovania tekutina postupne klesá a zastavuje sa, presvedčte sa, že „vákuový“ kohútik je otočený do polohy „max“ (detail B).

Pokiaľ nie je stále žiadny tok, znamená to, že filtračná sviečka je upchatá a musí byť vybratá a umytá.